## Slide 1: Simulink
Sergio Andres Castaño Giraldo

## Slide 2: Introdução ao Simulink
Criar modelo no Simulink e navegar pelas bibliotecas.
Área de trabalho no simulink (operações matemáticas, workspace, busca de blocos, configuração de parámetros)
If – Else en Simulink (Switch – Empregar sinais)
Comparar sinais:
  Logic and Bit Operation – Relational Operator com Switch
Graficos x-y (xy-graph)
  Equação Latex:
    - Ramp

## Slide 3: Criando Bibliotecas:
Equação:
Criar máscara
Documentação
Icon and Ports:
  disp('y_1=k*x^2; y_2=c')
  port_label('input', 1, 'x')
  port_label('output', 1, 'y')
  port_label('output', 2, 'c’)
Modificar K e C para serem parâmetros do bloco
Click direito: Library Link

## Slide 4: Incluir a biblioteca
  A documentação para incluirmos nossa libreria esta em: https://www.mathworks.com/help/simulink/ug/adding-libraries-to-the-library-browser.html
  Apagar o C e inclui-lo dentro da inicialização
Digitar o comando: set_param(gcs,'EnableLBRepository','on’);
Copiar o script do help colocando nome da biblioteca e do blockset
Procurar no Library Browser: Pode adicionar outros blocos.

## Slide 5: Incluir a biblioteca
Adicionar subsystems para criar sub-bibliotecas
Ir para propriedades – Callbacks – OpenFcn – lib2
Criamos nova biblioteca: lib2

## Slide 6: Discontinuos
Saturation: Sin – Sat – Scope
Saturation Dynamic
Dead Zone
Hit Crossing
Quantizer
Rate Limiter: Pulse generator
Relay
Wrap to Zero

## Slide 7: Mux - Demux
Agrupar e extraer dados dentro de um vetor virtual.
Mux – 6 constant – Display
Demux 3 out
Mux 3 in: Sine, Pulse, Ramp
Demux: operar com o sinal desejado
Colocar o selector

## Slide 8: To workspace (Goto – From)
3 sine blocks with Scope
Sum block – Scope: conectar com blocos From-Goto
To Workspace na suma dos sins
Graficar em Matlab empregando dot notation (structures)
Modificar para array o to workspace e colocar o clock
Graficar no Matlab
Explicar como comentar blocos

## Slide 9: Modelos Lineales

## Slide 10: Modelos Lineales
Bloco Transfer Fcn – Transport Delay (Próprias)
State – Space
  Mostrar em Matlab
Representar o espaço de estados via blocos
Transformar o State-Space para função de transferência (ss2tf)

## Slide 11: Modelos Multivariáveis
MIMO = Multi Input Multi Output

## Slide 12: Modelos Multivariáveis
Num sistema MIMO o efeito de cada entrada em cada uma das saídas descreve o modelo matemático do problema.

## Slide 13: Modelos Multivariáveis
Num sistema MIMO o efeito de cada entrada em cada uma das saídas descreve o modelo matemático do problema.

## Slide 14: Modelos Multivariáveis
Num sistema MIMO o efeito de cada entrada em cada uma das saídas descreve o modelo matemático do problema.

## Slide 15: Coluna de Destilação Wood & Berry
Usar Transfer Fnc
Usar LTI System

## Slide 16: Coluna de Destilação Wood & Berry

## Slide 17: Coluna de Destilação Wood & Berry
Usar State Space
Usar LTI System

## Slide 18: Coluna de Destilação Wood & Berry
Usar Discrete State Space
Usar LTI System
Usar Transfer Fcn

## Slide 19: Equações Diferenciais (Modelos)
Modelar o reator adiabático do documento em GitHub.
Resolver a equação de Arrhenius:
  Blocos
  Fcn
  Matlab Functions

## Slide 20: Oscilador Van der Pol
Em sistemas dinâmicos, o oscilador van der Pol é um oscilador com amortecimento não linear. Sua evolução temporal obedece a uma equação diferencial de segunda ordem:
onde x é a posição em função do tempo t, e μ é um parâmetro escalar que rege a não linearidade e o amortecimento.

## Slide 21: Oscilador Van der Pol
Renomear variáveis:
Posição:
Velocidade:
Derivamos
Rescrevendo:
(1)
(2)

## Slide 22: Oscilador Van der Pol
(1)
(2)
, ,

## Slide 23: S-Function
Uma função S é uma descrição em linguagem de computador de um sistema dinâmico.
As funções S podem ser escritas usando MATLAB ou C
As funções S usam uma sintaxe de chamada especial que permite interagir com os solucionadores de equações Simulink.
A forma de uma Função S é muito geral e pode acomodar sistemas contínuos, discretos e híbridos. Como resultado, quase todos os modelos Simulink podem ser descritos como S-Function.

## Slide 24: S-Function
Nos arquivos M, as S-Function são implementadas como subfunções.
Para uma S-Function com código M, o Simulink passa um parâmetro flag. A bandeira indica o estágio atual da simulação.
Deve ser escrito um código M que chame as funções apropriadas para cada valor do sinalizador.

## Slide 25: Estágios de simulação

## Slide 26: S-Function
function [sys,x0,str,ts] = sfuntmpl(t,x,u,flag)
Os primeiros quatro argumentos de entrada, que o Simulink passa para a função S, devem ser as variáveis ​​t, x, u e flag:
t, tempo
x, o vetor de estado (obrigatório mesmo que, como neste caso, não haja estados)
u, vetor de entrada
flag, o parâmetro que controla as chamadas da sub-rotina da função S em cada estágio da simulação
edit('sfuntmpl')

## Slide 27: S-Function
function [sys,x0,str,ts] = sfuntmpl(t,x,u,flag)
O Simulink também exige que os parâmetros de saída, sys, x0, str e ts, sejam colocados na ordem especificada. Esses parâmetros são:
sys, um argumento de retorno genérico. Os valores retornados dependem da flag. Por exemplo, para flag = 3, sys contém as saídas da função S.
x0, os valores iniciais do estado (coloque um vetor vazio se não houver estados no sistema). x0 é ignorado, exceto quando sinalizador = 0.
str, reservado para uso futuro. As funções S programadas em M devem definir isso como um array vazio, [].
ts, uma matriz de duas colunas contendo os tempos de amostragem e deslocamentos de bloco. Sistemas contínuos têm seu tempo de amostragem definido como zero.
edit('sfuntmpl')

## Slide 28: Modelo do Reator
function [sys,x0,str,ts,simStateCompliance] = sreactor(t,x,u,flag,x0m,k0,H_rxn,E_act,rhocp,tf,UAoV,R,Caf)
switch flag,
case 0,
[sys,x0,str,ts,simStateCompliance]=mdlInitializeSizes(x0m);
case 1,
sys=mdlDerivatives(t,x,u,k0,H_rxn,E_act,rhocp,tf,UAoV,R,Caf);
case 2,
sys=mdlUpdate(t,x,u);
case 3,
sys=mdlOutputs(t,x,u);
case 4,
sys=mdlGetTimeOfNextVarHit(t,x,u);
case 9,
sys=mdlTerminate(t,x,u);
otherwise
DAStudio.error('Simulink:blocks:unhandledFlag', num2str(flag));
end
function [sys,x0,str,ts,simStateCompliance]=mdlInitializeSizes(x0m)
sizes = simsizes;
sizes.NumContStates = 2;
sizes.NumDiscStates = 0;
sizes.NumOutputs = 2;
sizes.NumInputs = 2;
sizes.DirFeedthrough = 0;
sizes.NumSampleTimes = 1; % at least one sample time is needed
sys = simsizes(sizes);
x0 = x0m;
str = [];
ts = [0 0];
simStateCompliance = 'UnknownSimState';
function sys=mdlDerivatives(t,x,u,k0,H_rxn,E_act,rhocp,tf,UAoV,R,Caf)
sys = cstr_model(t,x,u,k0,H_rxn,E_act,rhocp,tf,UAoV,R,Caf);
function sys=mdlUpdate(t,x,u)
sys = [];
function sys=mdlOutputs(t,x,u)
sys = x;
function sys=mdlGetTimeOfNextVarHit(t,x,u)
sampleTime = 1; % Example, set the next hit to be one second later.
sys = t + sampleTime;
function sys=mdlTerminate(t,x,u)
sys = [];